Istituto Scolastico III Comprensivo - via Fatima - Copertino - LE

pag. 2

Num.Ord.

D I M E N S I O N I

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

1

Fornitura e posa in opera di vespaio aerato di qualunque spessore,

E.008.002.c

eseguito con cupolette tipo “Igloo” con elementi assemblati ad

incastro, da poggiare su sottostante piano preventivamente livellato

(questo escluso), predisposti per l’esecuzione del massetto in cls

(questo escluso), eseguito a qualunque altezza o profondità, compresa

la fornitura del materiale ed ogni altro onere e magistero necessario

per dare il lavoro finito e a perfetta regola d’arte. Cupoletta con

altezza oltre 30 fino a 45 cm

Aula 1 I

6,90

6,600

45,54

Aula 2 I

7,70

4,500

34,65

Atrio

5,80

4,900

28,42

Corridoio

14,85

2,300

34,16

0,30

2,750

0,83

Aula Multimediale

6,90

3,700

25,53

Aula 3 I

8,90

4,000

35,60

servizi igienici spogliatoi

6,90

4,100

28,29

Nuova formazione bagni scuola dell'infanzia

5,30

2,550

13,52

Nuova formazione bagni scuola dell'infanzia

5,30

2,150

11,40

SOMMANO mq

257,94

24,45

6´306,63

2

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi

E.001.004.c

meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con

benna da roccia

Vasca di riserva idrica antincendio

6,70

4,700

0,500

15,75

SOMMANO mc

15,75

3,45

54,34

3

Rimozione di vespai di qualunque genere e spessore, eseguita a mano

E.002.026.d

o anche con l’ausilio di piccoli mezzi meccanici, all’interno o esterno

di volumi edificati (cortili, chiostri, pozzi luce, etc.), compreso il

carico su automezzo e il trasporto dei materiali di risulta nell’ambito

del cantiere, comprese le opere provvisionali e quant’altro occorre per

dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. rimozione

eseguita all’interno di fabbricati amano o per mezzo di utensili

Aula 1 I

6,90

6,600

0,350

15,94

Aula 2 I

7,70

4,500

0,350

12,13

Atrio

5,80

4,900

0,350

9,95

Corridoio

14,85

2,300

0,350

11,95

0,30

2,750

0,350

0,29

Aula Multimediale

6,90

3,700

0,350

8,94

Aula 3 I

8,90

4,000

0,350

12,46

servizi igienici spogliatoi

6,90

4,100

0,350

9,90

centrale idrica interrata

15,50

0,350

5,43

Nuova formazione bagni scuola materna

5,30

2,550

0,450

6,08

Nuova formazione bagni scuola materna

5,30

2,150

0,450

5,13

SOMMANO mc

98,20

105,00

10´311,00

4

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla

E.001.003.c

profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del

cantiere. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con benna

da roccia

fossa ascensore

2,20

2,500

1,300

7,15

SOMMANO mc

7,15

24,70

176,61

5

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla

E.001.003.c

profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E

16´848,58

Istituto Scolastico III Comprensivo - via Fatima - Copertino - LE

pag. 61

Num.Ord.

D I M E N S I O N I

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

R I P O R T O

25,00

801´680,30

SOMMANO m

25,00

23,50

587,50

264

Fornitura e posa in opera di accessori per ventilatori centrifughi per

T.022.005.d

montaggio diretto su canali circolari. Sono esclusi i collegamenti

elettrici. Serranda rotonda a sovrappressione D = 125 mm.

18,00

SOMMANO cad

18,00

35,89

646,02

Parziale LAVORI A CORPO euro

802´913,82

T O T A L E   euro

802´913,82

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E

Istituto Scolastico III Comprensivo - via Fatima - Copertino - LE

pag. 63

Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo  CAPITOLI

000

OG 1 Edifici civili e industriali

508´606,75

63,345

001

OS 30 ELETTRICO

188´056,50

23,422

002

OS 28 RISCALD./CLIM.

4´578,00

0,570

003

OS 3 IDRICO-FOGNANTE-ANTINC.

101´672,57

12,663

Totale CAPITOLI euro

802´913,82

100,000

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E

Istituto Scolastico III Comprensivo - via Fatima - Copertino - LE

pag. 68

Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M

VOCI A CORPO euro

802´913,82

100,000

M:001

OG1 Edifici civili e industriali euro

508´606,75

63,345

M:002

OG11 Impianti tecnologici euro

294´307,07

36,655

M:002.001

OS 30 ELETTRICO euro

188´056,50

23,422

M:002.002

OS 28 RISCALD./CLIM. euro

4´578,00

0,570

M:002.003

OS 3 IDRICO-FOGNANTE-ANTINC. euro

101´672,57

12,663

TOTALE  euro

802´913,82

100,000

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E

Istituto Scolastico III Comprensivo - via Fatima - Copertino - LE

pag. 69

Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M

LAVORI A CORPO euro

802´913,82

100,000

M:001

A1 - Tipo Strutturale - Interventi di completamento euro

390´230,55

48,602

M:001.001

Interventi finalizzati alla sicurezza antincendio euro

45´277,83

5,639

M:001.001.001

Opere di rimozione euro

601,87

0,075

M:001.001.002

Scavi e rinterri euro

2´495,97

0,311

M:001.001.003

Opere in c.a. euro

10´247,91

1,276

M:001.001.004

Murature e tramezzature euro

804,01

0,100

M:001.001.005

Pavimenti e rivestimenti euro

700,15

0,087

M:001.001.007

Intonaci euro

1´365,59

0,170

M:001.001.008

Infissi interni ed esterni euro

5´622,26

0,700

M:001.001.009

Adeguamento Imp. Idrico-Fognante euro

158,25

0,020

M:001.001.012

Adeguamento Antincendio idrico euro

13´858,00

1,726

M:001.001.015

trasporti e smaltimento euro

3´016,00

0,376

M:001.001.016

Vespai e massetti euro

506,03

0,063

M:001.001.017

Impermeabilizzazioni euro

2´649,11

0,330

M:001.001.019

Adeguamento Imp. Antincendio elettrico euro

3´252,68

0,405

M:001.002

Interventi di adeguamento e/o miglioramento strutturale euro

98´276,03

12,240

M:001.002.003

Opere in c.a. euro

18´123,18

2,257

M:001.002.006

Opere di risanamento e miglioramento strutturale euro

67´837,84

8,449

M:001.002.009

Adeguamento Imp. Idrico-Fognante euro

240,00

0,030

M:001.002.015

trasporti e smaltimento euro

11´928,00

1,486

M:001.002.016

Vespai e massetti euro

147,01

0,018

M:001.004

Interventi di adeguamento alle norme Igienico-Sanitarie e abbatt. barriere arch. euro

246´676,69

30,723

M:001.004.001

Opere di rimozione euro

30´616,11

3,813

M:001.004.002

Scavi e rinterri euro

1´053,53

0,131

M:001.004.003

Opere in c.a. euro

13´006,01

1,620

M:001.004.004

Murature e tramezzature euro

12´493,76

1,556

M:001.004.005

Pavimenti e rivestimenti euro

33´730,04

4,201

M:001.004.007

Intonaci euro

25´150,90

3,132

M:001.004.008

Infissi interni ed esterni euro

19´610,64

2,442

M:001.004.009

Adeguamento Imp. Idrico-Fognante euro

59´469,63

7,407

M:001.004.010

Adeguamento Imp. Termico euro

1´894,20

0,236

M:001.004.012

Adeguamento Antincendio idrico euro

738,76

0,092

M:001.004.014

Impianto ascensore e abbattimento barriere architettoniche euro

27´516,85

3,427

M:001.004.015

trasporti e smaltimento euro

253,15

0,032

M:001.004.016

Vespai e massetti euro

20´744,37

2,584

M:001.004.017

Impermeabilizzazioni euro

398,74

0,050

M:002

A2 - Tipo Strutturale - Interventi di ripristino funzionale alle normative vigenti euro

240´180,60

29,914

M:002.001

Interventi finalizzati alla sicurezza antincendio euro

51´062,20

6,360

M:002.001.008

Infissi interni ed esterni euro

47´455,25

5,910

M:002.001.012

Adeguamento Antincendio idrico euro

3´606,95

0,449

M:002.003

Interventi di adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti euro

177´501,46

22,107

M:002.003.009

Adeguamento Imp. Idrico-Fognante euro

5´380,00

0,670

M:002.003.010

Adeguamento Imp. Termico euro

4´578,00

0,570

M:002.003.011

Adeguamento Imp. Elettrico euro

167´543,46

20,867

M:002.004

Interventi di adeguamento alle norme Igienico-Sanitarie e abbatt. barriere arch. euro

11´616,94

1,447

M:002.004.009

Adeguamento Imp. Idrico-Fognante euro

11´254,00

1,402

M:002.004.011

Adeguamento Imp. Elettrico euro

362,94

0,045

M:003

B1 - Tipo non Strutturale - Interventi edili di finitura esterna ed interna edificio euro

172´502,67

21,485

M:003.005

Interventi edili di finitura interna ed esterna dell'edificio euro

172´502,67

21,485

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E